УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ УЗЕЛ

для мобильных устройств

Узел рассчитан на использование широко распространенных автомобильных моторедукторов и может быть установлен на произвольную раму

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип используемого моторедуктора	20.3780

- диаметр оси используемого колеса	20 мм

- ширина используемого колеса	до 60 мм

- рекомендуемая ширина кронштейна (рамы) в месте 
установки узла	10..20 мм

- крепление узла к кронштейну	два винта М8

- допустимая нагрузка на узел	50..60 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота монтажа

- компактность

- возможность установки на рамах и платформах разной конфигурации

- возможность использования колес разного типа и размера

- простота обслуживания и ремонта

- возможность использования одних и тех же колесных узлов на разных устройствах

- возможность установки предохранительной муфты для защиты двигателя и редуктора от перегрузок (опционально)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- специализированные мобильные системы и устройства, в том числе – повышенной и высокой проходимости

- любительские мобильные устройства разного класса

- учебные мобильные платформы в курсах по робототехнике и мехатронике в высших учебных заведениях

- автономные, полуавтономные и телеуправляемые роботы для участия в спортивных и зрелищных мероприятиях

- детское и молодежное техническое творчество

http://  www.RoboClub.ru/shop
e-mail:  adm@RoboClub.ru